ООО «Грандпроект»

Заказчик –

Администрация сельского поселения

Подлубовский сельсовет муниципального

района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДЛУБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ЧАСТИ

УВЕЛИЧЕНИЯ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (ДСП)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

КРАТКАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Г-005-ГП-КПЗ

Том 1 книга 1

УФА – 2020 г.

Содержание тома краткой пояснительной записки

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Г-005-СТ.КПЗ | Содержание тома краткой пояснительной записки |  |
| Г-005-СП | Состав проекта |  |
| Г-005-АК | Авторский коллектив |  |
| Г-005-КПЗ | Введение |  |
|  | Глава I.Перечень мероприятий по территориальному планированию |  |
|  | 1.1.Мероприятия по формированию функционального зонирования территории. Параметры функциональных зон. |  |
|  | 1.1.1.Мероприятия для развития жилой застройки |  |
|  | 1.1.2.Мероприятия по общественному использованию объектов капитального строительства |  |
|  | 1.1.3.Мероприятия по коммунальному обслуживанию |  |
|  | 1.1.4.Мероприятия для развития предпринимательства |  |
|  | 1.1.5.Мероприятия для развития отдыха (рекреация) |  |
|  | 1.1.6.Мероприятия для развития производственной деятельности |  |
|  | 1.1.7.Мероприятия по охране природных территорий |  |
|  | 1.1.8.Мероприятия для развития историко-культурной деятельности |  |
|  | 1.1.9.Мероприятия по формированию структуры водных объектов |  |
|  | 1.1.10.Мероприятия по формированию территорий общего пользования |  |
|  | 1.1.11.Мероприятия по ритуальному обслуживанию |  |
|  | 1.1.12.Мероприятия для развития объектов специальной деятельности |  |
|  | 1.1.13.Мероприятия для ведения садоводства |  |
|  | 1.2.Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры |  |
|  | 1.2.1.Мероприятия по развитию инфраструктуры внешнего транспорта |  |
|  | 1.2.2.Мероприятия по развитию инфраструктуры улиц и дорог |  |
|  | 1.3.Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры |  |
|  | 1.3.1.Мероприятия по развитию объектов теплоснабжения |  |
|  | 1.3.2.Мероприятия по развитию объектов газоснабжения |  |
|  | 1.3.3.Мероприятия по развитию объектов водоснабжения |  |
|  | 1.3.4.Мероприятия по развитию объектов водоотведения |  |
|  | 1.3.5.Мероприятия по развитию объектов электроснабжения |  |
|  | 1.3.6.Мероприятия по развитию объектов телефонизации |  |
|  | 1.4.Мероприятия по инженерной подготовке территории |  |
|  | 1.5.Мероприятия по охране окружающей среды |  |
|  | Глава II. Сведения о видах и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения, объектах регионального значения, объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением таких объектов |  |
|  | 2.1.Объекты местного значения |  |
|  | 2.2.Объекты республиканского значения |  |
|  | 2.3.Объекты федерального значения |  |
|  | Глава III. Основные технико-экономические показатели. Баланс территории. |  |

Состав проекта

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТОМ 1 | Генеральный план СП Подлубовский сельсовет | ДСП |
| 1 | Г-005-ГП-КПЗ Том 1 книга 1 | Положение о территориальном планировании |  |
|  |  | Краткая пояснительная записка. |  |
| 1 | Г-005-ГП-ГД Том 1 книга 2 | Карты Генерального плана |  |
|  | ТОМ 2 | Материалы по обоснованию |  |
| 2 | Г-005-ОПЗ Том 2 книга 3 | Текстовая часть материалов по обоснованию |  |
| 2 | Г-005-ГД Том 2 книга 4 | Карты материалов по обоснованию |  |
|  | Г-005-электронная версия | Версия проекта в электронном виде (CD-диск) |  |

Краткая пояснительная записка

(утверждаемая часть)

Введение

Основание для проектирования.

Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения Подлубовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан (далее «Генплан СП Подлубовский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ») выполнено в соответствии с муниципальным контрактом.

Цель работы.

Целью данного проекта является определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план рассчитан на реализацию до 2033 года.

Основная задача.

Обеспечение градостроительными средствами стабильное функционирование и взаимосвязанное развитие населенных пунктов, как составной части системы расселения Республики Башкортостан, транзитно-коммуникационной, инженерной и составляющей инфраструктур. Проектные решения являются основой последующих стадий градостроительного проектирования (проекты планировок территорий и т.д), разработок жилищных и социальных программ.

Глава I.Перечень мероприятий по территориальному планированию

1.1.Мероприятия по формированию функционального зонирования территории. Параметры функциональных зон.

Мероприятия по формированию функционального зонирования территории.

Проектом предлагается оптимизация существующего функционального зонирования с учетом положений социально-экономического развития, демографических показателей, комплексной оценки территории.

Параметры  функциональных зон.

| Наименование функциональных зон | Параметры функциональных зон |
| --- | --- |
| Жилые зоны |
| Зона застройки многоквартирными домами выше 5 этажей | Коэффициент застройки-0,4; Коэффициент плотности застройки-1,2 |
| Зона застройки малоэтажными, многоквартирными домами (2-4 этажа) | Коэффициент застройки-0,4; Коэффициент плотности застройки-0,8 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Коэффициент застройки-0,2; Коэффициент плотности застройки-0,4 |
| Зона застройки многоквартирными домами в зоне действия ограничений | Коэффициент застройки-0,4; Коэффициент плотности застройки-1,2 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами в зоне действия ограничений | Коэффициент застройки-0,2; Коэффициент плотности застройки-0,4 |
| Общественно-деловые зоны |
| Зона размещения многофункциональной общественно-деловой застройки | Коэффициент застройки-1,0; Коэффициент плотности застройки-3,0 |
| Зона размещения объектов здравоохранения | Коэффициент застройки-0,8; Коэффициент плотности застройки-2,4 |
| Зона размещения объектов оздоровительных учреждений | Коэффициент застройки-0,8; Коэффициент плотности застройки-2,4 |
| Зона размещения объектов высшего и среднего специального образования | Коэффициент застройки-0,8; Коэффициент плотности застройки-2,4 |
| Зона размещения социальных объектов | Коэффициент застройки-0,8; Коэффициент плотности застройки-2,4 |
| Зона размещения встроено-пристроенных объектов обслуживания | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Зона размещения объектов дошкольного, начального общего и среднего образоваия | Коэффициент застройки-0,8; Коэффициент плотности застройки-2,4 |
| Производственные зоны, зоны инженерно-транспортной инфраструктуры |
| Зона размещения производственных объектов | Коэффициент застройки-0,8; Коэффициент плотности застройки-2,4 |
| Зона размещения коммунально-складских и инженерных объектов | Коэффициент застройки-0,6; Коэффициент плотности застройки-1,8 |
| Зона размещения карьеров | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Зона размещения подсобных хозяйств | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Зона размещения водозаборных сооружений | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Зона размещения очистных сооружений | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Зона размещения объектов транспорта | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Зона размещения технопарка | Коэффициент застройки-0,6; Коэффициент плотности застройки-1,8 |
| Зона размещения производственных территорий, подлежащих рекультивации | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Полоса отвода железной дороги | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Зоны специального назначения |
| Зона существующих, сохраняемых кладбищ | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Зона проектируемых кладбищ | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Зона проектируемого крематория | В соответствии с нормативами и техническими регламентами |
| Зона размещения скотомогильников | В соответствии с нормативами и техническими регламентами |
| Зона размещения полигона ТКО | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Зона размещения военных объектов | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Зона спецназначения УВД | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Зоны рекреационного назначения |
| Зона зеленых насаждений общего пользования | Не менее 16 м2/чел. |
| Водные поверхности | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Лесопарки | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Зона размещения пляжа | Не менее 8м2 на посетителя |
| Зона размещения физкультурно-спортивных сооружений | В соответствии с нормативами и техническими регламентами |
| Зоны размещения зеленых насаждений |
| Зоны размещения зеленых насаждений специального назначения (санитарно-защитные, водоохранные) | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Прочие зеленые насаждения | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Зоны сельскохозяйственного использования |
| Пашни подсобных хозяйств | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Коллективные сады | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |

1.1.1.Мероприятия для развития жилой застройки

Проектом предлагается прогнозная численность населения сельсовета по проекту на расчетный срок 4,99 тыс.чел.

Средняя жилищная обеспеченность на расчётный срок составит 45,0 кв.м/чел. Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят всего 122,58 тыс. кв.м., в том числе в секционной застройке – 8,64 тыс.кв.м.

Внесение изменений предполагает корректировку границ населенных пунктов Подлубово, Вязовка, Ракитовка, Суук-Чишма, Сарсаз, Бекетово, Булякай.

Предусматривается индивидуальная застройка с участками, садовые товарищества, перспективная секционная малоэтажная жилая застройка.

1.1.2.Мероприятия по общественному использованию объектов капитального строительства

Проектом принята ступенчатая система обслуживания: эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание.

С.Подлубово развивается как центр местной системы расселения. В селе кроме объектов повседневного обслуживания размещаются объекты эпизодического и периодического обслуживания населения всего сельсовета.

На первую очередь включены объекты повседневного обслуживания.

Обслуживание сельских населенных пунктов за пределами радиусов доступности осуществляется передвижными средствами, дополняющими сеть стационарных учреждений.

1.1.3.Мероприятия по коммунальному обслуживанию

Проектом предлагается создание коммунальной зоны в с.Бекетово.

1.1.4.Мероприятия для развития предпринимательства

Проектом предлагается следующие приоритетные направления в развитии экономики на территории сельсовета: сельское хозяйство, производство продуктов питания и агротуризм.

На территории  сельсовета сохранится агропромышленная деятельность, в том числе выращивание сельскохозяйственных культур. Проектом предлагается дальнейшее развитие фермерского хозяйства ГК «Артемида». Предполагается значительное увеличение поголовья скота на молочно-товарной ферме вблизи д.Ляхово.  Планируется реконструировать молочно - товарную ферму между с.Бекетово и д.Орловка. Предлагается реконструкция фермы вблизи с.Подлубово для разведения коз и производства сырной продукции. Восточнее с.Подлубово предлагается создание фермерского хозяйства по разведению лошадей.

У д.Булякай планируется строительство   фермы по разведению рыбы.

Вблизи с.Бекетово и д.Орловка предлагается создание плодопитомников.

В настоящее время проявляется интерес с созданию объектов агротуризма. 	Проектом для этих целей предлагается территория около д.Сарсаз, где возможно размещение небольших ферм.

Для нужд сельсовета проектом предлагается строительство карьеров по добыче общераспространенных полезных ископаемых:

- в границах кадастрового квартала 02:31:141501,

- в границах земельных участков 02:31:090601:73, 02:31:090601:1, 02:31:090601:66,

- в границах земельных участков 02:31:090401:3470, 02:31:090401:2611, 02:31:000000:2093.

1.1.5.Мероприятия для развития отдыха (рекреация)

Проектом предлагается :

1. Развитие различных форм организации отдыха:

- массовый   отдых местного значения на существующей базе отдыха;

- организованный отдых и туризм республиканского значения в виде маршрутов выходного дня к памятнику природы «Голубое озеро»;

-агротуризм;

-создание пеших, водных, конных, велосипедных маршрутов по живописным местам.

2. Резервирование доступных по обслуживанию зон массового отдыха для различных слоев населения в экологически безопасных местностях:

- резервирование, развитие и охрана ценных природных территорий, организация на прилегающих к ним территориях различных видов туризма (охотничьего, археологического, водного, туристического).

- для развития автотуризма намечено разместить мотели и кемпинги как в зонах отдыха, так и вблизи от них на основных автомагистралях.

1.1.6.Мероприятия для развития производственной деятельности

Проектом предлагается сохранение существующей инфраструктуры без развития, но с модернизацией производств.

1.1.7.Мероприятия по охране природных территорий

Проектом предусмотрено на основе памятника природы регионального значения «Голубое озеро» в перспективе создать рекреационную территорию, на момент проектирования генерального плана предлагается выделить территорию 0,14га, утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 19.06.2003 № 146 из земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий.

1.1.8.Мероприятия для развития историко-культурной деятельности

Проектом предусматривается сохранение существующих объектов культурного наследия и включения их в туристические маршруты. А также благоустройство памятных мест местного значения.

1.1.9.Мероприятия по формированию структуры водных объектов

Проектом предусмотрено сохранение существующей структуры водных объектов. Для благоустройства водоемов необходимо произвести следующие инженерные мероприятия: засыпка мелководий; дноуглубление; расчистка берегов, планировка береговой полосы.

Проектом предлагается создание водных маршрутов с обустройством мест стоянок, пляжей и ночевок.

1.1.10.Мероприятия по формированию территорий общего пользования

Проектом предлагается сохранение существующих территорий общего пользования и их развитие на вновь осваиваемых с учетом сложившейся застройки.

1.1.11.Мероприятия по ритуальному обслуживанию

Для нужд сельсовета проектом предлагается узаконение нескольких действующих кладбищ и расширение по необходимости:

- узаконение действующего кладбища  около д.Ляхово в границах кадастрового квартала 02:31:141301,

- расширение действующего кладбища около д. Якты-Куль в границах в границах кадастрового квартала 02:31:140701,

- узаконение и расширение действующего кладбища около с.Поблубово в границах земельного участка 02:31:140902:19(2) и кадастрового квартала 02:31:140902;

- узаконение действующего кладбища около д.Орловка в границах земельного участка 02:31:140101:177;

- узаконение и расширение действующего кладбища около с.Бекетово в границах земельного участка 02:31:090701:359 и кадастрового квартала 02:31:090701;

- узаконение действующего кладбища  около д.Сарсаз в границах кадастрового квартала 02:31:091201.

1.1.12.Мероприятия для развития объектов специальной деятельности

Для нужд действующего и развивающегося сельскохозяйственного предприятия около д.Ляхово проектом предлагается размещение нового скотомогильника в границах земельного участка 02:31:141302:206 и сохранение существующего около с.Подлубово.

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан Хабирова Р.Ф. от 23.09.2019 № УГ-310 «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года» срок ликвидации несанкционированных свалок до 2024 года.

Проектом предусматривается строительство мусороперегрузочного участка, пункта сбора и обработки отходов для вторичного использования на проектируемой коммунальной территории в с.Бекетово.

1.1.13.Мероприятия для ведения садоводства

Проектом предлагается сохранение существующих территорий для ведения садоводства с развитием и частичным включением в состав населенных пунктов.

1.2.Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

1.2.1.Мероприятия по развитию инфраструктуры внешнего транспорта

Проектом не предусмотрены мероприятия для развития железнодорожного, воздушного транспорта из-за отсутствия инфраструктуры.

Трубопроводный транспорт развивается в соответствии с отраслевыми программами.

Проектом предлагается:

- строительство подъездных производственных автодорог для проектируемых территорий малого и среднего бизнеса.

- Доведение параметров и проезжих частей существующих автодорог до нормативных.

1.2.2.Мероприятия по развитию инфраструктуры улиц и дорог

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

Проектом предлагается увеличить длину маршрутов пассажирского транспорта для охвата всех населенных пунктов сельсовета с устройством остановочных пунктов.

Проектом предлагается разместить сеть объектов СТО и АЗС.

1.3.Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Проектом предлагается сохранение и развитие инженерного обеспечения с учетом планируемого развития территорий с учетом отраслевых программ развития.

1.3.1.Мероприятия по развитию объектов теплоснабжения

Проектом предусматривается теплоснабжение для проектируемых отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки на новых территориях от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающие на природном газе низкого давления.

1.3.2.Мероприятия по развитию объектов газоснабжения

Исходя из планировочной структуры, проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

1.3.3.Мероприятия по развитию объектов водоснабжения

Настоящим проектом предусматривается обеспечить системой центрального водоснабжения населенные пункты сельсовета.

Проектируемые сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода обеспечивают пропуск потребного количества воды с учетом пожарного расхода (максимальное водопотребление + пожар).

1.3.4.Мероприятия по развитию объектов водоотведения

Централизованная система канализации отсутствует, за исключением секционной застройки д.Суук-Чишма. Проектом предусматривается централизованное канализование населенных пунктов с численностью населения более 500чел.

1.3.5.Мероприятия по развитию объектов электроснабжения

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

Проектом рекомендуется воздушные линии электропередач (напряжением 110кВ и выше), проходящие по селитебной территории,  переложить в кабельную канализацию по согласованию с электроснабжающей организацией.

1.3.6.Мероприятия по развитию объектов телефонизации

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.п.

1.4.Мероприятия по инженерной подготовке территории

Проектом предусматривается максимальное сохранение существующих отметок, и только небольшие срезки и подсыпки территории, для придания минимального или максимального уклона, необходимые для обеспечения самотечного водоотвода территории.

Для предупреждения роста и благоустройства оврагов и логов необходимо провести ряд инженерных мероприятий: отвод поверхностных вод; крутые склоны уложить и благоустроить; произвести частичную подсыпку грунта; создать травяной покров на склонах и дне оврагов; создать защитные полосы из деревьев и кустарников.

Мероприятия по борьбе с карстовыми явлениями рекомендуется разработать специализированным организациям.

Затапливаемые территории присутствуют в районе д.Вязовка на р.Уршак, а также на р.Узень. На территории размещены гидрологические посты.

При необходимости градостроительная деятельность может осуществляться с учетом необходимости обязательного проведения инженерной подготовки территории от паводковых вод, ветрового нагона воды и подтопления грунтовыми водами путем подсыпки (намыва) или обвалования грунтом, при этом предлагается:

- вынос малоценных участков индивидуальной застройки с высокой степенью износа в крупных населенных пунктах, попадающих в подтапливаемую зону;

- организация системы водорегулирования;

- гидронамыв и подсыпка территорий населённых пунктов;

- принимать отметку бровки подсыпанной территории не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне;

- устанавливать превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- расчистка русел водотоков в границах населённых пунктов.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью:

а) один раз в 100 лет для территорий под застройку жилыми и общественными зданиями (1% паводок);

б) один раз в 10 лет для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений (10% паводок).

1.5.Мероприятия по охране окружающей среды

Охрана воздушного бассейна

Проектом предложено максимально исключить грузовое движение из селитебных территорий.

Параметры проектируемых улиц, соответствующие их классификации, заложенные в проекте, а также их озеленение будут способствовать снижению загрязнения атмосферного воздуха.

Проектом также предлагается:

- совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных технологий;

- увеличение доли природного газа в топливном балансе;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение стационарных источников газо-пылеулавливающим оборудованием;

- озеленение санитарных зон и территорий предприятия;

- мониторинг состояния атмосферного воздуха.

Охрана водных ресурсов включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоемов;

- безопасность гидротехнических сооружений;

- охрана от вредного воздействия вод;

- соблюдение специальных режимов на территория санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон водоемов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Охрана почв, растительности, лесов.

Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, учитывающем категорию их загрязнения, и должны предусматривать:

- рекультивацию и мелиорацию почв, восстановление плодородия;

- введение специальных режимов использования;

- изменение целевого назначения;

- защиту от загрязнения шахтными водами. Кроме того, в жилых зонах, включая зоны повышенного риска, в зоне влияния транспорта, захороненных промышленных отходов (почва территорий, прилегающих к полигонам), в местах складирования промышленных и бытовых отходов, на территории санитарно-защитных зон должен осуществлять мониторинг состояния почвы.

Защита от электромагнитного излучения и транспортных коммуникаций

Проектом определены технические коридоры и рекомендуемые санитарно-защитные зоны.

Санитарная очистка

Проектом предлагаются следующие мероприятия по охране

окружающей среды при обращении с отходами:

- Централизованный сбор и вывоз ТКО с территории сельского поселения на расчетный период  планируется обеспечивать региональным оператором,  в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами;

- жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозить ассенизационным вакуумным транспортом на проектируемые очистные сооружения;

- организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время;

- организовать вывоз ртутьсодержащих ламп на близлежащие лицензированные пункты приема ртутьсодержащих ламп, ртутных градусников, ртутьсодержащих приборов;

- сельскохозяйственные отходы (навоз) складируются на территории хозяйств и практически не вывозятся; биологические отходы вывозятся на существующие скотомогильники.

Глава II. Сведения о видах и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения, объектах регионального значения, объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением таких объектов

2.1.Объекты местного значения

| № п/п | Виды, назначение и наименование объектов, местоположение | Описание мероприятий | Действия в отношении земельного участка | Наименование функциональных зон, в которых планируется размещение объектов | Основные характеристики объектов | Характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи со строительством объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты капитального строительства (далее ОКС) транспортной инфраструктуры |
| 1.1 | Дороги, улицы, проезды – система внутриквартальных улиц, проездов. Выполняют функцию непосредственного доступа к земельным участкам (объектам недвижимости) расположенным вдоль них. Доступ обеспечивается через пересечения и примыкания в одном уровне. Количество пересечений и примыканий не ограничено. Скорость не более 30 км/час. Стоянки в пределах улиц разрешены. Местоположение: с. Подлубово; с. Бекетово; д. Вязовка; д. Орловка; д. Сарсаз; д. Булякай. | Новое строительство | Границами земельного участка одновременно являются красные линии – (существующие и планируемые) границы территорий общего пользования, которые устанавливаются документацией по планировке территории | - | Уточняются после разработки проектов планировки соответствующих территорий. «Поперечные профили улиц и проездов» представлены в приложении | - |
| 2 | ОКС инженерной инфраструктуры |
| ОКС Водоснабжения |
| 2.1 | Строительство водозабора в с.Подлубово. Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет. | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Производительность – 800м3/сут | Возникновение 1-го пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения (50 м), после ввода в эксплуатацию планируемых скважин, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" от 14.03.2002. Границы 2 и 3 поясов устанавливаются в отельном техническом проекте. |
| 2.2 | Строительство новых сетей водопровода в с.Подлубово Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет; с.Подлубово | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 5,46 км; | - |
| 2.3 | Реконструкция сетей водопровода в с.Подлубово Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет; с.Подлубово | 1)Реконструкция; 2) I-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 4,00 км; | - |
| 2.4 | Строительство водозабора в д.Вязовка. Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет; д. Вязовка. | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Производительность – 400м3/сут | Возникновение 1-го пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения (50 м), после ввода в эксплуатацию планируемых скважин, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" от 14.03.2002. Границы 2 и 3 поясов устанавливаются в отельном техническом проекте. |
| 2.5 | Строительство новых сетей водопровода в д. Вязовка Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет; д. Вязовка | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 4,96 км; | - |
| 2.6 | Строительство водозабора в д. Орловка. Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет; д. Орловка. | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т), в составе зоны градостроительного использования | Производительность – 300м3/сут | Возникновение 1-го пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения (50 м), после ввода в эксплуатацию планируемых скважин, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" от 14.03.2002. Границы 2 и 3 поясов устанавливаются в отельном техническом проекте. |
| 2.7 | Строительство новых сетей водопровода в д. Орловка Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет; д. Орловка | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 4,02 км; | - |
| 2.8 | Строительство водозабора в с.Бекетово. Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет; с.Бекетово. | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т), в составе зоны градостроительного использования | Производительность – 2000м3/сут | Возникновение 1-го пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения (50 м), после ввода в эксплуатацию планируемых скважин, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" от 14.03.2002. Границы 2 и 3 поясов устанавливаются в отельном техническом проекте. |
| 2.9 | Строительство новых сетей водопровода в с.Бекетово Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет; с.Бекетово | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 2,5 км; | - |
| 2.10 | Реконструкция сетей водопровода в с.Бекетово Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет; с.Бекетово | 1)Реконструкция; 2) I-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 6,00 км; | - |
| 2.11 | Строительство новых сетей водопровода в с.Подлубово Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет; с.Подлубово | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 2,64 км; | - |
| 2.12 | Строительство новых сетей водопровода в с.Бекетово Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет; с.Бекетово | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 3,10 км; | - |
| 2.13 | Реконструкция сетей водопровода в с.Подлубово Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет; с.Подлубово | 1)Реконструкция; 2) Расчетный срок. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 3,00 км; | - |
| 2.14 | Строительство пожарного водоема в с.Подлубово Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет; с.Подлубово | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона (Ж) в составе зоны градостроительного использования | 1)Количество – 4 ед.; 2)Объем – 80 -90 м3 | - |
| 2.15 | Устройство пожарных гидрантов на водопроводных сетях в с.Подлубово Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет; с.Подлубово | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона (Ж) в составе зоны градостроительного использования | 1)Количество – 20 ед.; | - |
| 2.16 | Строительство пожарного водоема в с.Бекетово Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет; с.Бекетово | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона (Ж) в составе зоны градостроительного использования | 1)Количество – 5 ед.; 2)Объем – 50 -60 м3 | - |
| 2.17 | Устройство пожарных гидрантов на водопроводных сетях в с.Бекетово Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет; с.Бекетово | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона (Ж) в составе зоны градостроительного использования | 1)Количество – 10 ед.; | - |
| 2.18 | Строительство пожарного водоема в д.Вязовка Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет; д.Вязовка | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона (Ж) в составе зоны градостроительного использования | 1)Количество – 3 ед.; 2)Объем – 50 м3 | - |
| 2.19 | Строительство пожарного водоема в д.Орловка Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет; д.Орловка | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона (Ж) в составе зоны градостроительного использования | 1)Количество – 4 ед.; 2)Объем – 50 м3 | - |
| 2.20 | Устройство пожарных гидрантов на водопроводных сетях в с.Подлубово Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет; с.Подлубово | 1)Новое строительство; 2)Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона (Ж) в составе зоны градостроительного использования | 1)Количество – 10 ед.; | - |
| 2.21 | Строительство пожарного водоема в с.Подлубово Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет; с.Подлубово | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона (Ж) в составе зоны градостроительного использования | 1)Количество – 1 ед.; 2)Объем – 80-90 м3 | - |
| 2.22 | Устройство пожарных гидрантов на водопроводных сетях в с.Бекетово Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет; с.Бекетово | 1)Новое строительство; 2)Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона (Ж) в составе зоны градостроительного использования | 1)Количество – 5 ед.; | - |
| 2.23 | Строительство пожарного водоема в с.Бекетово Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет; с.Бекетово | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона (Ж) в составе зоны градостроительного использования | 1)Количество – 1 ед.; 2)Объем – 50-60 м3 | - |
| 2.24 | Строительство пожарного водоема в д.Вязовка Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет; д.Вязовка | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона (Ж) в составе зоны градостроительного использования | 1)Количество – 2 ед.; 2)Объем – 50 м3 | - |
| ОКС Водоотведения |
| 2.25 | Использование компактных установок полной биологической очистки или устройство водонепроницаемых выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения с.Подлубово | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | - | Зоны градостроительного использования | Производительность – 500 м3/сут | - |
| 2.26 | Строительство новых канализационных коллекторов в с.Подлубово, д.Орловка Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет; с.Подлубово, д.Орловка | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 8,20 км; | - |
| 2.27 | Использование компактных установок полной биологической очистки или устройство водонепроницаемых выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения с.Бекетово | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | - | Зоны градостроительного использования | Производительность – 1600 м3/сут | - |
| 2.28 | Строительство новых канализационных коллекторов в с.Бекетово Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет; с.Бекетово | 1)Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 2,60 км; | - |
| 2.29 | Использование компактных установок полной биологической очистки или устройство водонепроницаемых выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения д.Вязовка | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | Зоны градостроительного использования | Производительность – 200 м3/сут | - |
| 2.30 | Строительство новых канализационных коллекторов в с.Подлубово Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет; с.Подлубово | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 1,40 км; | - |
| 2.31 | Строительство новых канализационных коллекторов в с.Бекетово Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет; с.Бекетово | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 1,20 км; | - |
| 2.32 | Строительство новых канализационных коллекторов в д.Вязовка Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет; д.Вязовка | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 2,00 км; | - |
| ОКС Электроэнергетики |
| 2.33 | Строительство трансформа-торных подстанций 10/0,4 кВт: - С. Подлубово - Д. Орловка - Д. Вязовка - С. Бекетово | 1) Новое строительство; 2) I-я очередь | - | - | Количество и мощность трансформаторов соответственно: - 1 х 630 кВА - 1 х 1000 кВА - 1 х 1000 кВА - 1 х 400 кВА - 1 х 250 кВА | - |
| 2.34 | Строительство трансформа-торных подстанций 10/0,4 кВт: - С. Бекетово - Д. Вязовка - Д. Сарзас | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | - | Строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВт: - С. Бекетово - Д. Вязовка - Д. Сарзас | - |
| 2.35 | Строительство линий электропередач ВЛ-10 кВ: - С. Подлубово - Д. Орловка - Д. Вязовка - С. Бекетово | 1) Новое строительство; 2) I-я очередь | - | - | Протяженность линий электропередач соответственно: - 386,3 м - 2484,8 м 108,5 м - 1128,3 м - 305 м | - |
| 2.36 | Строительство линий электропередач ВЛ-10 кВ: - С. Бекетово - Д. Вязовка - Д. Сарзас | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | - | Протяженность линий электропередач соответственно: -1360,8 м 213,3 м 443,2 м 220,6 м - 1824,9 м 145,8 м - 192,5 м | - |
| 3 | ОКС спортивного назначения |
| 3.1 | Строительство спортивных площадок открытого типа Местоположение: с. Подлубово; с. Бекетово; д. Вязовка | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона (Ж), в составе зоны градостроительного использования | 1)Количество – 3 ед.; 2) Площадь – 0.045 га | - |
| 4 | ОКС культурно-досугового назначения |
| 4.1 | Реконструкция МБУК «Бекетовского СДК» Местоположение: с.Бекетово, ул.Октябрьская, д.21 а | 1)Реконструкция; 2) I-я очередь | - | Общественная зона (О), в составе зоны градостроительного использования | - | - |
| 5 | ОКС Инженерной инфраструктуры |
| ОКС Газоснабжения |
| 5.1 | Строительство распределительных газопроводов высокого давления I категории для газификации населенных пунктов: д. Вязовка с. Бекетово д. Орловка с. Подлубово Строительство распределительных газопроводов высокого давления I категории для газификации населенных пунктов: д. Вязовка с. Бекетово д. Сарсаз Строительство распределительных газопроводов низкого газификации населенных пунктов: д. Ляхово Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет | 1) Новое строительство; 2) I-я очередь 1) Новое строительство; 2)расчетный срок | - | - | Ориентировочная протяженность от точки подключения соответственно 0,170 км; 2,025 км; 0,215 км; 0,365 км; 0,122 км; 0,703 км; 0,605 км. 1,086 км; | Минимальные расстояния и охранные зоны устанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 780 |
| 1.2 | Строительство газораспределительных пунктов д. Вязовка с. Бекетово д. Орловка с. Подлубово Строительство газораспределительных пунктов д. Вязовка с. Бекетово д. Сарсаз Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет | 1) Новое строительство; 2)I-я очередь 1) Новое строительство; 2)расчетный срок | - | - | Количествоед. на населенный пункт: 1 2 1 1 2 2 1 |  |
| 6 | ОКС учебно-образовательного назначения |
| 6.1 | Строительство школы Местоположение: - с. Бекетово | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона (Ж), в со-ставе зоны градостро-ительногоиспользо-вания | Проектная мощность – 600 мест | - |
| 6.2 | Строительство детского сада Местоположение: - с. Подлубово | 1) Новое строительство; 2) Расчетныйсрок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона (Ж), в со-ставе зоны градостро-ительногоиспользо-вания | Проектная мощность – 60 мест | - |
| 6.3 | Строительство детского сада Местоположение: - с. Бекетово | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона (Ж), в со-ставе зоны градостро-ительногоиспользо-вания | Проектная мощность – 80 мест | - |
| 6.4 | Строительство детского сада Местоположение: - д. Вязовка | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона (Ж), в со-ставе зоны градостро-ительногоиспользо-вания | Проектная мощность – 60 мест | - |
| 7 | ОКС специального назначения |
| 7.1 | Закрытие свалок твердых бытовых отходов с последующей рекультивацией нарушенных почв Местоположение: сельское поселение Подлубовский сельсовет | 1)Ликвида-ция; 2) Расчетный срок | - | Зона сельскохозяйственного использования | Количество – 3 ед. | - |
| 7.2 | Строительство пожарного депо Местоположение: –сельское поселение Подлубовский сельсовет – вблизи с. Бекетово | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | Зона специального назначения | Количество – 1 ед. | Минимальные расстояния и охранные зоны устанавливаются в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" |

2.2.Объекты республиканского значения

Отсутствуют.

2.3.Объекты федерального значения

Отсутствуют.

Глава III. Основные технико-экономические показатели.

Баланс территории.

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели территориального планирования | Единица измерения | Сущ. положение 2020г. | Расчетный срок 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория в границах сельсовета всего, в том числе | га | 19765,57 | 19765,57 |
| 1.1 | Территории населённых пунктов всего | « | 821,14 |  |
| а) | территории населённых пунктов всего в утвержденных границах* | « | 1273,22 | 1581,80 (проектом предлагается восстановление в земли с/х 167,28га и изъятие из земель с/х 467,11га, и изъятие из земель иных категорий и неразмежеванных земель 8,75га) |
|  | Из территорий населённых пунктов: |  |  |  |
| 1.1.1 | с.Подлубово | « | 241,02 |  |
| а) | территории в утвержденных границах* | « | 293,46 | 323,57 (проектом предлагается восстановление в земли с/х 30,26га и изъятие из земель с/х 60,37га) |
| 1.1.2 | с.Бекетово | « | 120,63 | 222,45 |
| 1.1.3 | д.Булякай | « | 53,73 | 77,28 |
| 1.1.4 | д.Вязовка | « | 27,20 |  |
| а) | территории в утвержденных границах* | « | 381,46 | 406,53 (проектом предлагается восстановление в земли с/х 98,28га и изъятие из земель с/х 114,60га, и изъятие из земель иных категорий и неразмежеванных земель 8,75га) |
| 1.1.5 | д.Ляхово | « | 20,53 | 20,53 |
| 1.1.6 | д.Орловка | « | 94,46 | 94,46 |
| 1.1.7 | д.Ракитовка | « | 12,78 |  |
| а) | территории в утвержденных границах* | « | 33,18 | 15,65 (проектом предлагается восстановление в земли с/х 20,41га и изъятие из земель с/х 2,88га) |
| 1.1.8 | д.Сарсаз | « | 37,91 |  |
| а) | территории в утвержденных границах* | « | 50,23 | 68,92 (проектом предлагается восстановление в земли с/х 5,69га и изъятие из земель с/х 24,38га) |
| 1.1.9 | с.Суук-Чишма | « | 183,15 |  |
| а) | территории в утвержденных границах* | « | 195,81 | 322,68 (проектом предлагается восстановление в земли с/х 12,64га и изъятие из земель с/х 139,51га) |
| 1.1.10 | д.Якты-Куль | « | 29,73 | 29,73 |
| 1.2 | Территории за чертой населённых пунктов всего | « | 18944,43 |  |
| а) | территории за чертой населённых пунктов всего с учетом утвержденных границ населённых пунктов | « | 18492,35 | 18183,77 |
| 1.2.1 | Из территорий за чертой населённых пунктов: |  |  |  |
| 1.2.2 | -леса | « | 3721,45 | 3721,45 |
| 1.2.3 | -водоемы | « | 31,37 | 31,37 |
| 1.2.4 | -рекреационные объекты | « | - | 58,33 |
| 1.2.5 | -территории производственных, коммунальных предприятий и специального назначения | « | 266,75 | 272,89 |
| 1.2.6 | -автодорога «Уфа-Оренбург» | « | 51,02 | 51,02 |
| 1.2.7 | -прочие | « | 14421,76 | 14048,71 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Население всего | тыс.чел. | 3,138 | 4,99 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1 | с.Подлубово | « | 0,868 | 1,30 |
| 2.1.2 | с.Бекетово | « | 0,690 | 1,00 |
| 2.1.3 | д.Булякай | « | 0,099 | 0,08 |
| 2.1.4 | д.Вязовка | « | 0,078 | 0,52 |
| 2.1.5 | д.Ляхово | « | 0,084 | 0,07 |
| 2.1.6 | д.Орловка | « | 0,350 | 0,39 |
| 2.1.7 | д.Ракитовка | « | 0,024 | 0,02 |
| 2.1.8 | д.Сарсаз | « | 0,084 | 0,15 |
| 2.1.9 | с.Суук-Чишма | « | 0,800 | 1,4 |
| 2.1.10 | д.Якты-Куль | « | 0,061 | 0,06 |
| 2.2 | Плотность населения средняя по сельсовету | чел./кв.км | 16 | 25 |
| 3 | Жилой фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилой фонд, всего в том числе: | тыс.кв.м | 101,97 | 224,55 |
| 3.1.1 | с.Подлубово | « | 26,92 | 58,5 |
| 3.1.2 | с.Бекетово | « | 17,71 | 39,05 |
| 3.1.3 | д.Булякай | « | 3,71 | 3,71 |
| 3.1.4 | д.Вязовка | « | 3,38 | 23,4 |
| 3.1.5 | д.Ляхово | « | 3,33 | 3,33 |
| 3.1.6 | д.Орловка | « | 11,05 | 17,55 |
| 3.1.7 | д.Ракитовка | « | 1,36 | 1,36 |
| 3.1.8 | д.Сарсаз | « | 3,18 | 12,0 |
| 3.1.9 | с.Суук-Чишма | « | 28,68 | 63,0 |
| 3.1.10 | д.Якты-Куль | « | 2,65 | 2,65 |
| 3.2 | Новое строительство всего, в том числе: | « | - | 122,58 |
| 3.2.1 | с.Подлубово | « | - | 31,58 |
| 3.2.2 | с.Бекетово | « | - | 21,34 |
| 3.2.3 | д.Булякай | « | - | - |
| 3.2.4 | д.Вязовка | « | - | 20,02 |
| 3.2.5 | д.Ляхово | « | - | - |
| 3.2.6 | д.Орловка | « | - | 6,5 |
| 3.2.7 | д.Ракитовка | « | - | - |
| 3.2.8 | д.Сарсаз | « | - | 8,82 |
| 3.2.9 | с.Суук-Чишма | « | - | 34,32 |
| 3.2.10 | д.Якты-Куль | « | - | - |
| 3.3 | Жилищная обеспеченность средняя | кв.м/чел. | 32,5 | 45,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. | мест | 70/22 | 300/60 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел | учащ. | 530/168 | 700/140 |
| 4.3 | Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел | м2 торг.пл. | 750/239 | 1497/300 |
| 4.4 | Учреждения культуры - всего/1000 чел | мест | 450/143 | 750/150 |
| 4.5 | Спортивные залы- всего/1000 чел | м2 | 216/69 | 400/80 |

Примечание * - уточняется рабочими проектами

Предлагаемое распределение земельного фонда сельского поселения

по категориям земель на расчетный срок

| №№ | Наименование | Сущ. полож. (с учетом ранее утвержденных границ населенных пунктов), га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 14421,76 | 14048,71 (проектом предлагается восстановление в земли с/х 167,28га и изъятие из земель с/х 540,33га) |
| 2 | Земли населенных пунктов | 1273,22 | 1581,80 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны и пр. | 317,77 | 323,91 (проектом предлагается изъятие из земель категории промышленности и пр. 8,75га) |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий | - | 58,33 |
| 5 | Земли лесного фонда | 3721,45 | 3721,45 |
| 6 | Земли водного фонда | 31,37 | 31,37 |
| 7 | Земли запаса | - | - |
|  | Итого земель в административных границах | 19765,57 | 19765,57 |